# Звуковой модуль WTV020-SD-16P

Купить модуль на e-bay:

http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_sop=15&_nkw=WTV020&rt=nc&LH_BIN=1

## Подключение

Питание модуля от 3,3 Вольт! Пишут, что 5 В на питании может вывести из строя модуль и вставленную в него SD карту

Модуль удалось запустить только с SD картой емкостью 2 Гб, отформатированной в FAT16. Карта емкостью 4 Гб не подошла, даже когда была отформатирована с меньшей емкостью (пробовал форматировать на 2 Гб, 512 Мб, 128 Мб). Скорее всего, SD карты с меньшей емкостью тоже будут работать.

Звуковые файлы на SD карте должны быть в формате AD4 (для преобразования  MP3 и WAV файлов в данный формат может использоваться, например, программа USBRecording Version 1.3) и иметь названия вида 0000.ad4, 0001.ad4, 0002.ad4 и т.д. В некоторых источниках пишут, что файлы WAV тоже могут проигрываться.

Если нет усилителя – на выход (4 и 5 контакты) можно подключать динамик, минимальное сопротивление – 8 Ом (но лучше немного побольше, у меня 8-омный динамик иногда «вешал» контроллер, с 16-омным такого не было). Качество звука, на мой взгляд, неплохое, установленный в корпус (коробку) динамик звучит со вполне приемлемой громкостью. Если нужен более громкий звук – используйте компьютерные колонки или схему усилителя (пример есть в конце этого документа)

Нумерация пинов на модуле

Подключение пинов в режиме управления кнопками (проверка работоспособности модуля)

| Пины платы | Название | Функция, описание |
| --- | --- | --- |
| 2 | DAC | Подключается на вход колонки, если не подключен спикер. Другой контакт входа колонки – на землю. Хорошее качество звука Пример схемы усилителя – см. даташит, стр. 20 |
| 4 | SPK+ speaker + | На них подключается пищалка (Speaker) или динамик. Сопротивление опробованного динамика –175 Ом, звук очень тихий, Сопротивление опробованного спикера из мат. платы – 50 Ом, звук немного погромче, но качество похуже Динамик 8 Ом (по даташиту это минимальное допустимое сопротивление динамика) – достаточно громко и качественно |
| 5 | SPK- speaker - |  |
| 8 | Gnd | Земля |
| 13 | Next | По нажатию играет первый файл (0000.ad4), затем второй и т.д. |
| 15 | Busy | Между ней и 16 подключен светодиод+резистор на 470 Ом. Используется для отображения режима (светится – модуль ждет команды, не светится – проигрывает звук, если нет SD карты – светится непрерывно) |
| 16 | +3.3 V | Питание. Именно 3,3 вольта, пишут, что 5 вольт сожжет микросхему и SD карту |

Подключение пинов в режиме управления библиотекой Arduino Wtv020sd16p.h

| Пины платы | Название | Функция, описание | Пины Arduino, используемые в примере |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | /Reset reset | The pin number of the reset pin | 2 |
| 2 | DAC | Подключается на вход колонки, если не подключен спикер. Другой контакт входа колонки – на землю. | – |
| 4 | SPK+ speaker + | На них подключается пищалка (Speaker). Или динамик | – |
| 5 | SPK- speaker - |  | – |
| 7 | CLK clock | The pin number of the clock pin | 3 |
| 8 | Gnd | Земля | Gnd |
| 10 | Data | The pin number of the data pin | 4 |
| 15 | Busy | The pin number of the busy pin | 5 |
| 16 | 3.3V | Питание. Именно 3,3 вольта, пишут, что 5 вольт сожжет микросхему и SD карту | 3.3V |

Примечание 1: могут использоваться другие пины Arduino, они задаются в начале программы работы с модулем (см. пример в библиотеке)

Примечание 2: после подключения 8-омного динамика модуль иногда переставалработать в режиме программного управления (ничего не вопроизводил). После замены динамика на 16-омный данная ошибка перестала появляться, скорее всего, источник питания 3,3 В подключенной к нему Arduino Nano не тянул требуемую для 8-омного динамика мощность и контроллер непрерывно перезагружался

Примечание 3: иногда модулю требовалось время (видимо, для инициализации) и после включения он не сразу начинал воспроизводить файлы, а где-то через 30-60 секунд

## Библиотека

На форуме Arduino http://forum.arduino.cc/index.php?PHPSESSID=7au0vpjfbke17kob1jsbtir2k3&topic=117009.0 выложена библиотека для управления данным модулем Wtv020sd16p.h. В библиотеке имеется пример кода, описания команд:

- wtv020sd16p.playVoice(0); – полностью проиграть файл с именем, соответствующим номеру в скобках (в данном случает 0000.ad4), после чего продолжить работу. То есть если после данной команды поставить delay(2000), он проиграет полностью файл, подождет 2 секунды, затем перейдет к следующим командам

- wtv020sd16p.asyncPlayVoice(0); – запустить воспроизведение файла с именем, соответствующим номеру в скобках (в данном случает 0000.ad4), после чего продолжить работу. То есть если после данной команды поставить delay(2000), затем какую-то другую команду звуковому модулю (остановить, проиграть другой файл), проиграются только первые 2 секунды файла 0000.ad4.

- wtv020sd16p.stopVoice(); – остановить проигрывание текущего асинхронно проигрываемого файла

- wtv020sd16p.pauseVoice(); – поставить на паузу проигрывание текущего асинхронно проигрываемого файла. Следующий вызов этой команды снимает с паузы, проигрывание возобновляется с того же места, где было остановлено

- wtv020sd16p.mute(); – файл продолжает проигрываться, но громкость равна нулю

- wtv020sd16p.unmute(); – громкость возвращается к максимальному уровню

В библиотеке пока отсутствует, но предложены следующие команды для управления уровнем громкости звука (модуль, видимо, поддерживает 8 уровней громкости):

wtv020sd16p.asyncPlayVoice(0xFFF7); – устанавливает уровень громкости проигрываемого асинхронно в данный момент файла равным последней цифре (от 0 до 7): 7 – максимальная громкость (включена по умолчанию), 0 – звука нет. Взято из примера:

## Схемы

Их статьи про библиотеку

С контроллером из даташита

С усилителем из даташита