## Slide 1: Введение в Lego Mindstorms NXT
Преподаватель
Большаков Александр Павлович

## Slide 2: Блок Lego Mindstorms NXT
К нему подключаются двигатели (порты A, B, C) и датчики (1, 2, 3, 4)
Соединяется с компьютером через USB порт
Содержит в себе управляющую роботом программу
двигатели A, B, C
датчики 1, 2, 3, 4
USB

## Slide 3: Двигатель (Motor)
Соединяется с блоком NXT в порты A, B или C
Можно регулировать:
мощность вращения двигателя (0-100%)
угол поворота (0-360)
время вращения (в секундах)
Также может использоваться как датчик угла наклона
соединения с корпусом
вращающаяся часть

## Slide 4: Датчик нажатия (Touch sensor)
Осязание робота
Позволяет “нащупывать” путь (определять, есть ли перед ним препятствие)
Может определять, взял ли манипулятор предмет
Может использоваться для управления роботом как кнопка

## Slide 5: Ультразвуковой датчик (Ultrasonic sensor)
Работает по принципу локатора летучей мыши. Определяет расстояние до препятствия (от 0 до 255 сантиметров)
Заменяет роботу зрение и помогает ориентироваться в окружающей среде
Может реагировать на движение

## Slide 6: Робот с ультразвуковым датчиком
Робот может объезжать препятствия и двигать предметы

## Slide 7: Датчик звука (Sound sensor)
Определяет громкость звука
Позволяет роботу “слышать”
Помогает примерно определить направление на звук

## Slide 8: Датчик света (Color Sensor)
Позволяет роботу различать цвета и отличать свет от темноты
Определяет уровень освещенности поверхности
Определяет цвет предмета

## Slide 9: Роботы с датчиком света
Рука-манипулятор, определяющая цвет взятого шарика
Робот, едущий по линии

## Slide 10: Совместное использование датчиков
Робот находит шары, пользуясь ультразвуковым датчиком и определяет их цвет, используя датчик цвета

## Slide 11: Кабели
Используются для соединения двигателей и датчиков с блоком NXT
Три типа кабелей:
20 см, 35 см и 50 см

## Slide 12: Детали робота
Балки
Штифты
Оси
Шестеренки
Колеса
Прочие

## Slide 13: Балки
Основные компоненты корпуса робота
Делятся на прямые и изогнутые (1 или 2 раза)
Меряются по количеству отверстий:
5 отверстий – пятимодульная балка,
15 отверстий – пятнадцатимодульная и т.д.

## Slide 14: Штифты
Используются для соединения балок между собой и с другими деталями
Бывают:
двухмодульные
трехмодульные
крестообразные

## Slide 15: Оси
Используются в основном для соединения вращающихся деталей: двигателей, шестеренок, колес
Длина оси меряется в модулях: ось, равная по длине шестимодульной балке, называется шестимодульной

## Slide 16: Шестеренки
Используются для передачи вращения с двигателя на колеса робота, а также для изменения мощности и скорости вращения
Основной параметр шестеренки – количество зубцов

## Slide 17: Колеса
Позволяют роботу ехать по сравнительно плоской поверхности
Для лучшего сцепления с поверхностью на колеса можно надевать шины, а на два колеса - гусеницы