# Основы компьютерного проектирования и моделирования радиоэлектронных средств

# Преподаватель – Большаков А.П., кафедра Конструирования и производства радиоэлектронных средств

# Лабораторная работа №3

### Усилитель мощности

Рис. 3.1

### Исходные данные:

Напряжение питания схемы, UП, В равно . Сверху схемы – положительное, снизу – отрицательное.

Резистор нагрузки (ставится вместо динамика LS1): для нечетных вариантов RН=8 Ом, для четных вариантов RН=4 Ом.

На вход подается синусоидальное напряжение (Sine Source) звуковой частоты (f1=20 Гц, f2=1 кГц, f3=20 кГц)

Аналоги транзисторов:

BC547B: 2N5818, BC337, русские КТ3102БМ,Д,Е,И, возможная замена: BC847B, 2N2222, BCW71

BC557B: КТ3107Б, Д, И, К, возможная замена:  2SA1015, ВС327, BSS92, ВС807

BD140: 2N4923, BD169, русский аналог КТ814Г, возможная замена: BC640, MJE15035, русские КТ814Г, КТ816Г, КТ805АМ, КТ818Г

BD139: 2N4923, BD169, русский аналог КТ815Г

Микросхема TLC271 аналог AD8519, TS271, возможная замена LM310, AT90S4433

### Задание

1. На вход подать частоту входного сигнала f=20 Гц, Снять четыре временные диаграммы: напряжение на входе UВХ, напряжение на выходе UВЫХ, мощность на выходе PВЫХ и ток на выходе IВЫХ (для примера резистор нагрузки обозначен R8):

1 v(V1)

2 v(R8)

3 pd(R8)

4 i(R8)

Подобрать номинал подстроечного резистора таким образом, чтобы обеспечивалась максимальная выходная мощность. Для измерения средней мощности закрыть временные диаграммы и нажать кнопку Powers. Число около элемента после pd= – рассеиваемая мощность в Вт. Полученные мощности записать в таблицу 2.1.

Таблица 3.1

| Частота f, Гц | Средняя мощность на выходе PСР, Вт | Максимальная мощность на выходе Pmax, Вт | Максимальный ток на выходе Imax, А |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |
| 20000 |  |  |  |

Максимальную выходную мощность найти по графику для мощности (pd) – максимум на графике

2. Изменить частоту входного сигнала на f=1 кГц и повторить п.1.

3. Изменить частоту входного сигнала на f=20 кГц и повторить п.1.

4. Измерить ток покоя. Он находится при отсутствии сигнала на входе, поэтому необходимо либо убрать источник на входе, либо сделать напряжение на нем равным нулю.

### Содержание отчета

1. Временные диаграммы:

f=20 Гц UВХ, UВЫХ, PВЫХ, IВЫХ.

f=1 кГц UВХ, UВЫХ, PВЫХ, IВЫХ.

f=20 кГц UВХ, UВЫХ, PВЫХ, IВЫХ.

2. Таблица с измеренными мощностями и токами на выходе

3. Ток покоя IПОК=

## Контрольные вопросы

- Дать определение компонентных и топологических уравнений. Чем они отличаются?

- Привести примеры компонентных уравнений.

- Как строятся топологические уравнения?

- Как проводится моделирование статического режима?

- Описание и назначение структурного моделирования.

- Описание и назначение функционального моделирования.

- Описание и назначение логического моделирования.

# Список литературы

1. Амелина М.А. Пакет программ схемотехнического анализа MicroCAP 8. Смоленск, 2006 г.