Перечень элементов для повторения схемы MPPT на Arduino Тима Нолана

| Позиционное обозначение | Тип элемента | Информация | На e-bay, стоимость, руб. | Аналог | На e-bay, стоимость, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arduino Pro Mini |  | 95 http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&LH_BIN=1&_nkw=Arduino+Pro+Mini&_sop=15 |  |  |  |
| C1, C4-C9 (7 шт.) | 0,1 мкФ | есть в наличии |  |  |  |  |
| C2 | 100 мкФ 35 В | есть в наличии |  |  |  |  |
| C3 | 220 мкФ 16 В | есть в наличии |  |  |  |  |
| D1 | UF4007 | возможно, удастся найти его или аналог или купить | 43 за 50 шт. http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&LH_BIN=1&_nkw=UF4007&_sop=15 |  |  | UF - UltraFast, время обратного восстановления 50 нс UF4007 ультра быстрый диод (1 А, 1000 В) корпус DO-41 |
| D2, D3 | 1N4148 | КД522Б есть в наличии |  | КД522Б |  | Выпрямительные диоды прямой ток – не менее 150 мА, обратное напряжение 100 В и высокая скорость переключения |
| IC1 | MAX4173H | Поискать датчики тока подешевле — см. аналог | 215 http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_sop=15&_nkw=MAX4173&rt=nc&LH_BIN=1 | ACS712ELC-30A Module 5V Power Supply на 30 А | 75 http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&LH_BIN=1&_nkw=Current+Sensor&_sop=15 | MAX4173 low-cost, precision, high-side current-sense amplifier |
|  | LTC6101 (на Free Charge Controller) |  | 290 http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&LH_BIN=1&_nkw=LTC6101&_sop=15 |  |  | LTC6101 - High Voltage, High-Side Current Sense Amplifier |
| IC2 | IR2104 | купить Пишут, что аналогов нет и заменять не на что, только изменять схему | 60 за 1, 140 за 5 http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&LH_BIN=1&_nkw=IR2104&_sop=15 |  |  | драйвер высоковольтных, высокоскоростных МОП- или IGBT-транзисторов с зависимыми выходными каналами нижнего и верхнего уровней |
| L1 | 33 мкГн | купить или намотать самостоятельно |  |  |  | Судя по фото, большая катушка (толстый провод) |
| Q1, Q2, Q3 | IRFIZ44 | можно найти аналог | 215 http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=IRFIZ44&LH_BIN=1&_sop=15&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XIRFIZ+44&_nkw=IRFIZ+44&_sacat=0 |  |  | MOSFET транзистор с n-каналом 31 А, 44 В, сопротивление 0,024 Ом |
| R1 | .005 12FR005E-ND | купить | 110 http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&LH_BIN=1&_nkw=Current+Sense+Resistor&_sop=15 | резистор на 0,005 Ом с аналогичной (или выше) точностью |  |  |
| R2, R8 | 330 Ом | есть в наличии |  |  |  |  |
| R3 | 470 кОм | есть в наличии |  |  |  |  |
| R4, R6 | 10 кОм | есть в наличии |  |  |  |  |
| R5, R5 | 2,2 кОм | есть в наличии |  |  |  |  |
| R10 | 200 Ом | есть в наличии |  |  |  |  |
| LED1, LED2 | Светодиоды | есть в наличии |  |  |  |  |
| HS1-3 радиаторы для транзисторов | HS106-ND | есть в наличии подобные радиаторы |  |  |  |  |