# Испытания маленькой солнечной батареи (по описанию 15 В, 160 мА) как поддержки заряда аккумулятора, питающего нагрузку. 13 июля 2014 г.

В начале испытания аккумулятор заряжен – напряжение на нем без нагрузки 13,2 В

Напряжение на входе драйвера светодиодов 12,8 В 		Ток на входе драйвера 200 мА

Итого потребляемая нагрузкой мощность = 12,8 · 0,2 = 2,56 Вт

| Время | Условия освещения | Напряжение на выходе контроллера, подключенном к аккумулятору, В | Ток от солнечной батареи, мА |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.40 | солнечно | 13,11 | 180 |
| 10.45 | солнечно | 13,1 | 180 |
| 11.00 | переменная облачность | 12,92 | 160 |
| 11.20 | солнечно | 12,9 | 160 |
| 11.30 | солнечно | 12,88 | 160 |
| 12.00 | солнечно | 12,88 | 160 |
| 12.30 | солнечно | 12,9 | 160 |
| 13.00 | солнечно | 13,1 | 180 |
| 13.30 | пасмурно | 12,77 | 30 |
| 14.00 | пасмурно | 12,9 | 20 |
| 14.30 | пасмурно | 12,75 | 20 |
| 14.45 | солнечно | 12,83 | 150 |
| 15.00 | солнечно | 12,86 | 140 |
| 15.30 | пасмурно | 12,72 | 20 |
| 16.00 | пасмурно | 12,71 | 20 |
| 16.30 | пасмурно | 12,7 | 20 |
| 16.45 | пасмурно | 12,72 | 30 |
| 17.00 | солнечно | 12,73 | 110 |
| 17.15 | пасмурно | 12,7 | 30 |
| 17.30 | солнечно | 12,73 | 110 |
| 18.00 | солнечно | 12,7 | 140 |

График напряжения по времени – см. следующую страницу