## Практические работы по дисциплине Импульсная техника

преподаватель Большаков А.П.

## Практическая работа №1
Составление принципиальной схемы генератора кратковременных импульсов

### Задание

Разработать принципиальную схему формирователя импульсов – генератора ударного возбуждения с контуром в цепи коллектора

## Исходные данные

| Вариант | Начальная амплитуда колебаний (n=5), Um0, В | Период колебаний Т, мкс | Конечная амплитуда колебаний Um5, В |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 2 | 2,8 |
| 2 | 5 | 2,1 | 3,5 |
| 3 | 6 | 2,2 | 4,2 |
| 4 | 7 | 2,3 | 4,8 |
| 5 | 8 | 2,4 | 5,6 |
| 6 | 9 | 2,5 | 6,4 |
| 7 | 10 | 2,6 | 7 |
| 8 | 11 | 2,7 | 8 |
| 9 | 12 | 2,8 | 9 |
| 10 | 13 | 2,9 | 10 |
| 11 | 14 | 3 | 11 |
| 12 | 15 | 3,1 | 12 |

Ток через отпертый транзистор IК=3 мА, число колебаний n=5

Необходимо рассчитать: индуктивность L, емкость С, сопротивление R, длительность входного импульса tи.

### Результатом работы являются:

- Расчеты

- Схема генератора

- Временная диаграмма работы схемы Uвых(t), содержащая не менее двух периодов

# Практическая работа №2

### Задание

Провести электрический расчет схемы автоколебательного симметричного мультивибратора

### Исходные данные

| Вариант | Тип транзисторов VT1 и VT2 |
| --- | --- |
| 1 | КТ313А |
| 2 | КТ321А |
| 3 | КТ361А |
| 4 | КТ361Д |
| 5 | КТ3104А |
| 6 | КТ3107А |
| 7 | КТ3109А |
| 8 | КТ3123А |
| 9 | КТ3126А |
| 10 | КТ3127А |
| 11 | КТ3128А |
| 12 | КТ3129А |

Необходимо рассчитать:

- Максимально допустимое напряжение питания EK max;

- Максимальную частоту колебаний мультивибратора fmax;

- Амплитуду импульсов Um для максимально допустимого напряжения питания;

- Сопротивление резистора RК;

- Сопротивление коллекторного резистора RБ (β=100);

- Минимальную длительность импульсов tИ;

- Емкость хронирующих конденсаторов для этой минимальной длительности.

### Результатом работы являются:

- Расчеты;

- Схема мультивибратора;

Временная диаграмма работы схемы Uвых(t), содержащая не менее двух периодов с рассчитанными характеристиками.

# Практическая работа №3
Электрический расчёт автоколебательного  блокинг-генератора

### Задание

| Вариант | Тип транзисторов VT1 и VT2 |
| --- | --- |
| 1 | КТ313А |
| 2 | КТ321А |
| 3 | КТ361А |
| 4 | КТ361Д |
| 5 | КТ3104А |
| 6 | КТ3107А |
| 7 | КТ3109А |
| 8 | КТ3123А |
| 9 | КТ3126А |
| 10 | КТ3127А |
| 11 | КТ3128А |
| 12 | КТ3129А |

Примечание: тип транзисторов тот же, что и в задании с мультивибраторами

Исходные данные:

Длительность импульса tи, мс = № варианта

Период импульса Т, мс = 3 ∙ № варианта

Максимальное напряжение на нагрузке Umн, В = № варианта

Сопротивление нагрузки Rн, кОм = 10 + № варианта

Uкэ доп, В – определить для своего типа транзистора

Необходимо рассчитать:

- Коэффициент трансформации;

- Максимально допустимые токи, текущие через блокинг-генератор;

- Емкость конденсатора фильтра Сф;

- Сопротивление резистора фильтра Rф.

Формулы для расчета – Браммер, тема блокинг-генераторы

Найдем:

Напряжение питания БГ ,

ЭДС в коллекторной обмотке ,

Коэффициент трансформации ,

Ток через нагрузку ,

Ток коллектора Imк=4 · Imн · nН,

Проведем расчет фильтра:

Iк max= Imк,

,