# Изготовление транзисторного ключа по технологии печатных плат

Примечание: на выданном листе слева – вид со стороны элементов (сверху) печатной платы), справа – вид со стороны элементов (снизу) печатной платы

- Вырежьте из листа фольгированного текстолита кусок нужного размера

- Вырежьте из выданного листа верхний правый прямоугольник с разметкой, прикрепите на имеющийся кусок текстолита со стороны медного покрытия и, используя шило или керн, разметьте отверстия и места начал и пересечений линий

- Просверлите отверстия микродрелью, процарапайте линии между проводниками платы ножом, зубилом, напильником и т.п.

- Залудите плату: покройте слоем канифоли, затем тонким слоем припоя места рядом с отверстиями

- Отберите и подготовьте к пайке элементы (залудите, отформуйте выводы под отверстия в ПП). Резистор на 1 кОм небольшой мощности (не крупный), транзистор КТ815 или КТ817. Если Ваш блок питания, для коммутации напряжений которого будет использоваться ключ, дает сравнительно высокое напряжение (более 12 В) постарайтесь взять транзистор, дающий максимальное напряжение из доступных (таблица ниже) и привинтить на транзистор радиатор (металлическую пластинку).

| Транзистор | Uкбо(и),В | Uкэо(и), В |  | Транзистор | Uкбо(и),В | Uкэо(и), В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТ815А | 40 | 30 |  | КТ817А | 40 | 40 |
| КТ815Б | 50 | 45 |  | КТ817Б | 45 | 45 |
| КТ815В | 70 | 65 |  | КТ817В | 60 | 60 |
| КТ815Г | 100 | 85 |  | КТ817Г | 100 | 90 |

- Вставьте и подпаяйте элементы: элементы вставляются со стороны, противоположной медному слою (чтобы можно было подпаять к медным проводникам ножки). Не забудьте про расположение ножек транзистора (эмиттер, коллектор, база – приведено на рисунке (для проверки: база соединена с резистором)

- Возьмите лабораторный блок питания, установите на выход 5 В (проверьте мультиметром) Используя элементы для беспаечного монтажа, подключите ключ к лабораторному блоку питания по схеме с выключателем и убедитесь, что при наличии управляющего напряжения на базе транзистора ключ подключает нагрузку к питанию

- Используя беспаечный монтаж, подключите ключ к контроллеру по схеме ниже. На пин контроллера, к которому подключается ключ, программно подавать прямоугольные импульсы (программа Blink из примеров Basic)